附件：

GB 34660-2017同一型式判定技术条件

a）宽带发射：

- 车身或外壳基本材料相同；

- 发动机舱总体形状和尺寸相同；

- 电气/电子部件总体布置及总线布置相同；

- 发动机型号、生产企业、位置相同；

- 汽油发动机火花塞、高压线、点火线圈、发动机ECU（硬件和软件）型号、生产企业相同；

- 柴油发动机电控喷油泵、电控喷油器、电控EGR阀、柴油发动机ECU（硬件和软件）型号、生产企业相同；

- 发电机型号、生产企业相同；

- 刮水器电机型号、生产企业相同；

- 暖风电机型号、生产企业相同；

- 电动空调压缩机型号、生产企业相同；

- 闪光继电器型号、生产企业相同；

- 前位灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后位灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前示廓灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后示廓灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 侧标志灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 昼间行驶灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前雾灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后雾灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前照灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 侧转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 电动汽车驱动电机型号、生产企业、位置相同；

- 电动汽车驱动电机控制器型号、生产企业、位置相同；

- 电动汽车DC/DC变换器型号、生产企业相同；

- 车载能源管理系统型号、生产企业相同；

- 电动汽车动力电池组型号、生产企业、位置相同。

b）窄带发射：

- 车身或外壳基本材料相同；

- 发动机舱总体形状和尺寸相同；

- 电气/电子部件总体布置及总线布置相同；

- 汽油发动机ECU（硬件和软件）型号、生产企业相同；

- 柴油发动机ECU（硬件和软件）型号、生产企业相同；

- 前位灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后位灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前示廓灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后示廓灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 侧标志灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 昼间行驶灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前雾灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后雾灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前照灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 侧转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 制动灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 高位制动灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 车载音视频系统型号、生产企业相同；

- 有意发射模块型号、生产企业相同；

- 刮水器控制器型号、生产企业相同；

- 暖风控制器型号、生产企业相同；

- 空调控制器型号、生产企业相同；

- 组合仪表型号、生产企业相同；

- 显示屏（娱乐应用除外）型号、生产企业相同；

- 行驶记录仪型号、生产企业相同；

- 车载视频行驶记录系统型号、生产企业相同；

- 间接视野摄像监视系统（CMS）型号、生产企业相同；

- 电子防盗系统型号、生产企业相同；

- 气囊或安全约束系统型号、生产企业相同；

- 可调节电子悬架型号、生产企业相同；

- 电子助力转向系统型号、生产企业相同；

- 定速巡航控制系统型号、生产企业相同；

- 限速装置型号、生产企业相同；

- 可调节缓速系统型号、生产企业相同；

- 制动系统型号、生产企业相同；

- 电动汽车整车控制器型号、生产企业相同；

- 电动汽车驱动电机控制器型号、生产企业、位置相同；

- 电动汽车DC/DC变换器型号、生产企业相同；

- 车载能源管理系统型号、生产企业相同；

- 电动汽车动力电池组型号、生产企业、位置相同。

c）抗扰性：

- 车身或外壳基本材料相同；

- 发动机舱总体形状和尺寸相同；

- 电气/电子部件总体布置及总线布置相同；

- 发动机型号、生产企业、位置相同；

- 汽油发动机ECU（硬件和软件）型号、生产企业相同；

- 柴油发动机ECU（硬件和软件）型号、生产企业相同；

- 前位灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后位灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前示廓灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后示廓灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 侧标志灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 昼间行驶灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前雾灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后雾灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前照灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 侧转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 后转向信号灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 制动灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 高位制动灯（LED类和气体放电类）型号、生产企业相同；

- 前刮水器总成型号、生产企业相同；

- 暖风控制器（除霜除雾用）型号、生产企业相同；

- 空调控制器（除霜除雾用）型号、生产企业相同；

- 组合仪表型号、生产企业相同；

- 电子喇叭型号、生产企业相同；

- 转向盘电动调节控制系统型号、生产企业相同；

- 显示屏（娱乐应用除外）型号、生产企业相同；

- 驾驶员电动座椅型号、生产企业相同；

- 电动车窗型号、生产企业相同；

- 自动门型号、生产企业相同；

- 行驶记录仪型号、生产企业相同；

- 车载视频行驶记录系统型号、生产企业相同；

- 间接视野摄像监视系统（CMS）型号、生产企业相同；

- 电子防盗系统型号、生产企业相同；

- 气囊或安全约束系统型号、生产企业相同；

- 可调节电子悬架型号、生产企业相同；

- 电子助力转向系统型号、生产企业相同；

- 定速巡航控制系统型号、生产企业相同；

- 限速装置型号、生产企业相同；

- 可调节缓速系统型号、生产企业相同；

- 制动系统型号、生产企业相同；

- 电动汽车整车控制器型号、生产企业相同；

- 电动汽车驱动电机型号、生产企业、位置相同；

- 电动汽车驱动电机控制器型号、生产企业、位置相同；

- 电动汽车DC/DC变换器型号、生产企业相同；

- 车载能源管理系统型号、生产企业相同；

- 电动汽车动力电池组型号、生产企业、位置相同。

注：

1）在进行整车试验时，应按照零部件清单中的要求进行相应的整车宽带辐射发射试验、整车窄带辐射发射试验、整车辐射抗扰试验。

2）当有多种选装时，视同时可采用全覆盖的方式，即只要上述部件或系统均经过整车检验，可不再进行组合检验。

3）当零部件清单中涉及的部件或系统发生变更时，需要重新进行整车试验。